|  |  | 项目号 |  | 0A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 酵母处理生产车间 |  |
|  | 工艺控制规格书 |  |
| 工艺控制规格书 |
| OA |  |  |  |  |  |
| 版本 | 说明： | 编制： | 校核： | 审核： | 日期： |

目	录

一、工程概述	1

二、工艺过程控制	1

2.1 预处理	1

2.1.1 工艺描述	1

2.1.2 酵母储罐	2

2.1.3 振动筛	3

2.1.4 筛后缓冲罐	4

2.1.5 10 吨缓冲罐	5

2.1.6 离心洗涤	6

2.2 自溶	9

2.2.1 自溶罐	9

2.3 灭活分离	11

2.3.1 10 吨缓冲罐	11

2.3.2 离心机	11

2.3.3 细胞壁罐	15

2.3.4 上清液缓冲罐	17

2.3.5 5 吨暂存罐	18

2.3.6 喷塔暂存罐	19

I

一、工�{概述

公司主要经营非活性酵母、调味料、保健食 品、食品及饲料添加剂制造。本工程目标新增日产 40 吨的啤酒发酵泥处理产

线，年产酵母浸膏 600 吨。

原料为啤酒酵母泥，经过筛、离心洗涤、PH 调节、自溶、加热灭酶、分 离、浓缩、喷雾干燥等工艺，主要产品为酵母浸膏和酵母粉，副产品为酵母细 胞壁（饲料）。

主要工艺设备有： 4 个 35 吨的原料罐（酵母储罐）、2 个 35 吨自溶罐、

1 个 35 吨上清液罐、2 个 35 吨细胞壁暂存罐、1 个 5 吨暂存罐、1 个 10 吨暂

存罐、2 套振动筛（每套含 1 个 1 吨筛后缓冲罐）、5 套离心分离机（每套含 1

个 1 吨重液缓冲罐和 1 个 1 吨轻液缓冲罐）、1 套加热板式换热器、1 套单效 浓缩机（甲方自购，独立控制）、1 套三效浓缩机（甲方自购，独立控制）。

生产车间主要包含原料预处理、灭活分离两个工艺段。两个工艺段复用 0#

缓存罐和 5 套离心机，所以两个工艺段不能同时生产，应分时生产。 本设计主要依据甲方提供的技术资料和国家现行相关规范和标准。 本设计范围主要为酵母提取车间工艺装置和工艺过程的配套工艺管道、

泵、阀、仪表、电气和自控系统。

二、工艺过�{控制

2.1  预处理

2.1.1 工艺描述

原料预处理工段主要包括过筛去杂、离心洗涤、脱苦（PH 调整）、加热、自溶。 原料储存：

酵母储罐在进料前先进行消毒，用 80℃的热水浸泡、冲洗 20 分钟。酵母泥 从罐车泵入 35 吨酵母储罐，在 5℃以下存放。

过筛去杂：

原料从酵母储罐出料，经转子泵打入 80-100 目中频振动筛（5t/h*2）去除

杂质,每套振动筛配备有一个 1 吨的筛后缓冲罐。 离心洗涤：

筛去杂后的酵母液，在分离机前的分配盘混入相应比例纯水，经转子泵打入 1#分离机洗涤，悬浮液直接排掉，重液逐级进入 2#、3#、4#、5#分离机洗涤。分 离洗涤过程根据需要加酸/碱调整 PH（脱苦）。2 套 PH 调整机为单机操作。

加热：

洗涤脱苦后的酵母液，经过板式换热器加热到 50℃然后泵入自溶罐。 自溶：

酵母液在自溶罐中保持 50℃存放 16 小时进行蛋白质分解，期间需要多次检 测氨基酸浓度。

2.1.2 酵母储罐

本装置配置了 4 个 35 吨的酵母储罐（原料储罐），用来储存原料（啤酒 泥）。

每个酵母储罐配置 3 个气动蝶阀（分别命名为 CIP 进水阀 A，CIP 进水阀 B， CIP 反洗排水阀），安装在 CIP 清洗管路，配置 1 个清洗球，安装在 CIP 清洗管 路末端。额外配置 1 个气动蝶阀，安装在 CIP 供水管主管路。

4 个酵母罐通过罐底阀门连接到一个分配盘上，然后通过 1 个气动蝶阀（这 里命名为 CIP 出水阀）连接到 CIP 回水管路，通过 1 个气动蝶阀（命名为 CIP 反 洗进水阀）和 1 个手动蝶阀连接到 CIP 供水管路。

通过控制 CIP 进水阀 A、CIP 进水阀 B、CIP 反洗排水阀、CIP 出水阀以及

CIP 反洗进水阀的开闭，可以实现酵母储罐的正洗和反洗。

⚫ 夹套冷水 原料需要在低温环境下储存，所以酵母罐利用冷水循环散热的方法保证实现

低温环境。

冷水循环水从酵母储罐下侧流入储罐夹层，从储罐上侧夹层流出。每个酵母 罐的冷水供水管 1 个气动球阀，1 个压力表，配置 2 个手动球阀（一个用来控制 冷水流入到储罐夹层，一个用来控制外排到地漏）。

每个酵母罐的冷水回水管配置 1 个气动球阀，2 个手动球阀（一个用来控制 回水，一个接到管路放散管控制放散）。每个酵母罐配置一个温度变送器，实时 监视罐内温度并远传。

⚫  无菌空气/蒸汽

每个酵母储罐配置压缩空气管路，用来为罐内提供洁净的无菌空气。在压缩 空气管路上配置 1 个手动球阀，1 个压缩空气调压阀，1 个气动阀。

每个酵母储罐罐体配置 1 个气动阀，连接放散管路；配置 1 个视灯镜，便于 人眼观察罐内情况；配置 1 个压力表；1 个安全阀；1 个液位计和两个液位开 关，用来实时检测罐内液位；配置 1 个无菌取样阀，便于取样化验；配置 1 个搅

拌机；罐底配置 1 个手动闸阀。

⚫ 分配盘

4 个酵母储罐的罐底阀门均通过管路连接到分配盘上，然后通过一个转子 泵，将原料泵送到振动筛。

➢ 进料

原料从 9 号分配盘 E 口进，从 9A、9B、9C、9D 四个管口输送到四个酵母 罐。

➢ 出料

原料从四个酵母储罐分别进到 9 号分配盘 9A、9B、9C、9D 四个管口，从 9F

口出料。

•	罐 CIP

CIP（S）tank 进水通过一个接近开关，一个手动控制阀，进入罐里清洗。再 通过 9A、9B、9C、9D 进到分配盘，再分别连接到 9R，CIP 回水。

•	出料线 CIP

CIP(S)9 通过分配盘 9S 接 9F 口，再到 101C,101C 连 101D ， 101D 接

101A,101A 接 101B，101B 到 12D，12D 接 12B,12B 到 12R,CIP 回水。

2.1.3 振动筛

本装置配置了 1 个 5t/h 的中频振动筛，将来自酵母储罐的啤酒泥筛选后送 入筛后缓冲罐。

振动筛进料管路上配置 1 个手动碟阀，1 个气动碟阀，1 个流量变送器。 振动筛进料管还配置一个纯化水管路，纯化水管路上配置 1 个手动蝶阀，1

个气动蝶阀以及 1 个单向阀。

振动筛出料口配置 1 个手动蝶阀。

➢ 进料：

从 101D 口出，进到振动筛。

➢ 出料： 从振动筛出到筛后缓冲罐。

2.1.4 筛后缓冲罐

本装置配置了 1 个筛后缓冲罐，来料来自振动筛筛后料，通过转子泵或者 离心泵将来料泵送至 10T 缓冲罐。

筛后缓冲罐配置 CIP 供水管路，在 CIP 供水管路上配置 1 个手动蝶阀，1 个气动阀，1 个清洗球。

筛后缓冲罐底部配置 4 个气动蝶阀，1 个手动蝶阀，1 个转子泵，1 个卫生 级离心泵，1 个泵后压力表。4 个气动蝶阀根据作用分别命名为筛后缓冲罐罐 底气动阀、筛后缓冲罐罐底排水气动阀、筛后缓冲罐罐底离心泵入口气动阀和 筛后缓冲罐罐底离心泵出口气动阀。手动蝶阀根据作用命名为筛后缓冲罐罐底 离心泵入口手动阀。

➢ 进料 从振动筛进料到筛后缓冲罐。

➢ 出料

从筛后缓冲罐罐底出料到 101F 口。

•	罐 CIP

从 CIP(S ） 6 进水， 经过一个蝶阀， 进入到筛后缓冲罐清洗。 连接到

101F。101F 接 101E，101E 接 7A，7A 到 7B,7B 到 8A,8A 到 8R，CIP 回水。

•	出料线 CIP

从 CIP(S ） 6 进水， 经过一个蝶阀， 进入到筛后缓冲罐清洗。 连接到

101F。101F 接 101E，101E 接 7A，7A 到 7B,7B 到 8A,8A 到 8R，CIP 回水。

2.1.5  10 吨缓冲罐

本装置配置了 1 个 10T 缓冲罐，来料来自筛后缓冲罐，通过转子泵来料泵 送至 1#离心机。

缓冲罐配置压缩空气管路，用来为罐内提供洁净的无菌空气。在压缩空气 管路上配置 1 个手动球阀，1 个压缩空气调压阀，1 个气动阀。

缓冲罐配置 1 个气动阀，连接放散管路；配置 1 个视灯镜，便于人眼观察

罐内情况；配置 1 个压力表；1 个安全阀；配置 1 个搅拌机；罐底配置 1 个手 动碟阀。

缓冲罐配置 CIP 清洗管路,CIP 清洗回路共配置 1 个手动碟阀，5 个气动蝶 阀，1 个清洗球。根据阀门的作用，5 个气动蝶阀分别命名为 CIP 供水气动 阀、CIP 进水气动阀 A、CIP 进水气动阀 B、CIP 出水气动阀和 CIP 出水总管气 动阀；手动蝶阀命名为 10T 缓冲罐 CIP 供水手动阀。通过控制 CIP 回路相关气 动蝶阀的开闭，可以实现 10 吨缓冲罐的正洗和反洗。

⚫分配盘

缓冲罐通过分配盘，配置 1 个转子泵，1 个泵后压力表。通过转子泵将缓 冲罐来料泵送至 1#离心机。

➢ 进料

从 8B 口进入 10t 缓冲罐。

➢ 出料

出料到 8C 口。

•	罐 CIP

CIP（S）tank 进水通过两个蝶阀，进入罐里清洗。再进入到 8C，8C 接

8R,CIP 回水。

•	出料线 CIP

从 8 号分配盘 C 口出料。CIP（S）8 进水到 8S,8S 接 8D，8D 接 1A,1A 接

1B，如何回水？

2.1.6 离心洗涤

本装置配置了 5 套离心机。每套离心机分别配置 1 个离心机、1 个 1 吨重液

缓冲罐和 1 个 1 吨轻液缓冲罐。1#离心机来料来自 10 吨缓冲罐，经过离心机分 离后，轻液进入 1#轻液缓冲罐，随后直接排放，重液进入 1#重液缓冲罐，然后 依次泵送至 2#、3#、4#及 5#离心机系统，最后经过 5 级离心分离后的重液泵经 过加热后泵送至自溶罐。

每个离心机进料管路配置 1 个电磁流量计、1 个调节阀和 1 个手动阀。

⚫ 1#离心机

1#离心机来料来自 10 吨缓冲罐，经过离心机分离后，轻液外排，重液进入

1#重液缓冲罐；

➢ 来料

从 1 号分配盘 1B，进入 1 号离心机。

➢ 重液出料

重液 1 进入重液缓冲罐 1。

⚫ 2#离心机

经过 2#离心机分离后，轻液外排，重液进入 2#重液缓冲罐。

➢ 来料

从 2 号分配盘 2B，进入 2 号离心机。

➢ 重液出料

重液 2 进入重液缓冲罐 2。

⚫ 3#离心机

经过 3#离心机分离后，轻液外排，重液进入 3#重液缓冲罐。

➢ 来料

从 3 号分配盘 3B，进入 3 号离心机。

➢ 重液出料

重液 3 进入重液缓冲罐 3。

⚫ 4#离心机

经过 4#离心机分离后，轻液外排，重液进入 4#重液缓冲罐。

➢ 来料

从 4 号分配盘 4B，进入 4 号离心机。

➢ 重液出料

重液 4 进入重液缓冲罐 4。

⚫ 5#离心机

经过 5#离心机分离后，轻液外排，重液进入 5#重液缓冲罐。

➢ 来料

从 5 号分配盘 5B，进入 5 号离心机。

➢ 重液出料

重液 5 进入重液缓冲罐 5。

每个重液缓冲罐进水管路配置 1 个手动阀、1 个气动闸阀和 1 个电磁流

量计。

⚫ 重液缓冲罐

每个重液缓冲罐 CIP 清洗及出料回路配置 4 个气动阀、3 个手动阀以及 1 个 清洗球。根据阀门工艺作用，4 个气动阀分别命名为离心机 CIP 供水管供水气动 阀 A（与轻液缓冲罐公用）、离心机 CIP 供水管供水气动阀 B（与轻液缓冲罐公 用）、重液缓冲罐 CIP 进水气动阀和重液缓冲罐底部气动阀，3 个手动阀分别命名 为离心机 CIP 供水管供水手动阀 B（与轻液缓冲罐公用）、重液缓冲罐 CIP 供水手 动阀、重液缓冲罐 CIP 供水手动阀和重液缓冲罐排放手动阀。通过控制 CIP 回路 相关气动蝶阀的开闭，可以实现重液缓冲罐的 CIP 清洗。

每个重液缓冲罐配置 1 个转子泵和 1 个泵后压力表。

重液缓冲罐 1

➢ 出料：

重液缓冲罐出料到 1D，1D 到 1E,1E 到 2A,2A 到 2B，到 2 号离心机。

•	CIP 清洗

CIP(S)X-3 进水，清洗重液缓冲罐 1，经过 1D 接到 1E1E 到 2A,2A 到

2B。如何回水？ 重液缓冲罐 2

➢ 出料：

重液缓冲罐出料到 2D，2D 到 2E,2E 到 102C,102C 到 102A，到 PH 调酸机。

•	CIP 清洗

CIP(S)2-3 进水，清洗重液缓冲罐 2 ，经过 2D 到 2E ， 2E 到

102C,102C 到 102A，CIP 回水如何回水?。 重液缓冲罐 3

➢ 出料：

重液缓冲罐出料到 3D，3D 到 3E,3E 到 4A,4A 到 4B，到 4 号离心机。

•	CIP 清洗

CIP(S)X-3 进水，清洗重液缓冲罐 3，3D 到 3E,3E 到 4A,4A 到 4B， 如何回水？

重液缓冲罐 4

➢ 出料：

重液缓冲罐出料到 4D，4D 到 4E,4E 到 5A,5A 到 5B，到 5 号离心机。

•	CIP 清洗

CIP(S)4-3 进水，清洗重液缓冲罐 4，经过 4D 接到 4E，4E 到 5A,5A

到 5B，CIP 回水？。 重液缓冲罐 5

➢ 出料：

重液缓冲罐出料到 5D，5D 连 5G，5G 到 4F，4F 连 4G，4G 到 3F，3F 连 3G，3G 到 2F，2F 连 2G，2G 到 1F，1F 连 1G。1G 到 7C，7C 连 7D，7D 到板换，再到 7E，7E 连 7F，7F 到 10A，10A 连 10B，10B 进自溶罐 1。

•	CIP 清洗

CIP(S)5-3 进水，清洗重液缓冲罐 5，出到 5D,5D 接 5G,5G 到 4F，4F 连 4G，4G 到 3F，3F 连 3G，3G 到 2F，2F 连 2G，2G 到 1F，1F 连 1G。1G 到 7C，7C 连 7D，7D 到 7F,7F 到 7E,7E 到 7B,7B 到 8A,8A 到 8R,CIP 回水。

⚫ 轻液缓冲罐

每个轻液缓冲罐进料管路配置 1 个手动阀和 1 个质量流量计。 每个轻液缓冲罐 CIP 清洗及出料回路配置 4 个气动阀、3 个手动阀以及

1 个清洗球。根据阀门工艺作用，4 个气动阀分别命名为离心机 CIP 供水管 供水气动阀 A（与重液缓冲罐公用）、离心机 CIP 供水管供水气动阀 B（与

重液缓冲罐公用）、轻液缓冲罐 CIP 进水气动阀和轻液缓冲罐底部气动阀， 3 个手动阀分别命名为离心机 CIP 供水管供水手动阀 B（与重液缓冲罐公 用）、轻液缓冲罐 CIP 供水手动阀、轻液缓冲罐 CIP 供水手动阀和轻液缓冲 罐排放手动阀。通过控制 CIP 回路相关气动蝶阀的开闭，可以实现轻液缓冲 罐的 CIP 清洗。

每个轻液缓冲罐配置 1 个离心泵和 1 个泵后压力表。 轻液缓冲罐 1：

•	CIP 清洗

CIP(S)X-2 进水到轻液罐 1 清洗。经过 CP1 到 1C，1C 接 1R,CIP 回水。 轻液缓冲罐 2：

•	CIP 清洗

CIP(S)2-2 进水到轻液罐 2 清洗。经过 CP2 到 2C，2C 接 2R,CIP 回水。 轻液缓冲罐 3：

•	CIP 清洗

CIP(S)3-2 进水到轻液罐 3 清洗。经过 CP3 到 3C，3C 接 3R,CIP 回水。 轻液缓冲罐 4：

•	CIP 清洗

CIP(S)4-2 进水到轻液罐 4 清洗。经过 CP4 到 4C，4C 接 4R,CIP 回水。 轻液缓冲罐 5：

•	CIP 清洗

CIP(S)5-2 进水到轻液罐 5 清洗。经过 CP5 到 5C，5C 接 5R,CIP 回水。

2.2 自溶

2.2.1 自溶罐

本装置配置了 2 个 35 吨的自溶罐，来料经过加热进入自溶罐，并保持 50℃

的温度在自溶罐存放 16 小时，随后，经过离心泵泵送至换热器灭活后进入 10 吨 缓冲罐。

⚫ 夹套热水

来料需要在 50℃的温度下存放 16 个小时，所以自溶罐利用热水循环加热的 方法保证实现高温环境。热水循环水从自溶罐下侧流入储罐夹层，从储罐上侧夹 层流出。每个自溶罐的热水供水管配置 1 个气动球阀，1 个压力表，2 个手动球 阀（一个用来控制热水流入到储罐夹层，一个用来控制外排到地漏）。每个自溶 罐的热水回水管配置 1 个气动球阀，2 个手动球阀（一个用来控制回水，一个接 到管路放散管控制放散）。每个自溶罐配置一个温度变送器，实时监视罐内温度 并远传。

⚫ 无菌空气\蒸汽

每个自溶罐配置压缩空气管路，用来为罐内提供洁净的无菌空气。在压缩空 气管路上配置 1 个手动球阀，1 个压缩空气调压阀，1 个气动阀。

每个自溶罐罐体配置 1 个气动阀，连接放散管路；配置 1 个视灯镜，便于人 眼观察罐内情况；配置 1 个压力表；1 个安全阀；1 个液位计和两个液位开关， 用来实时检测罐内液位；配置 1 个无菌取样阀，便于取样化验；配置 1 个搅拌 机；配置 1 个 PH 变送器；罐底配置 1 个手动蝶阀。

每个自溶罐配置 3 个气动蝶阀（分别命名为 CIP 进水阀 A，CIP 进水阀 B， CIP 反洗排水阀），安装在 CIP 清洗管路，配置 1 个清洗球，安装在 CIP 清洗管 路末端。额外配置 1 个气动蝶阀，安装在 CIP 供水管主管路。

2 个自溶罐通过罐底阀门连接到一个分配盘上，然后通过 1 个气动蝶阀（这 里命名为 CIP 出水阀）连接到 CIP 回水管路，通过 1 个气动蝶阀（命名为 CIP 反 洗进水阀）和 1 个手动蝶阀连接到 CIP 供水管路。

通过控制 CIP 进水阀 A、CIP 进水阀 B、CIP 反洗排水阀、CIP 出水阀以及

CIP 反洗进水阀的开闭，可以实现自溶罐的正洗和反洗。

➢ 进料

从 10 号分配盘 10B，10C 分别进入到两个自溶罐。

➢ 出料

从两个自溶罐分别出到 10B,10C，再到 10D，10D 到 7G，7G 到 7D，7D 到 板换。

•	罐 CIP

CIP（S）tank 进水通过两个蝶阀，进入罐里清洗。再通过 10B,10C 进到

分配盘，再到 10R 口，CIP 回水。

•	出料线 CIP

CIP(S)10 进水到 10D,10D 到 7G，7G 到 7D,7D 到 7C,7C 到 7K,7K 到

12A,12A 到 12R，CIP 回水。

2.3  灭活分离

灭火分离工段主要包括过加热灭活、离心分离、浓缩、干燥、喷粉。

⚫ 加热灭活：

自溶分解后的酵母液，经板换加热到 80℃灭活，泵入 10 吨缓冲罐。此过程 所用板式换热器与自溶前的板式换热器共用一套装置。

⚫ 离心分离：

第 1,2 级离心机分离出的轻液泵入 35 吨上清液缓冲罐，进入蒸发器脱水后

进入 5 吨暂存罐。从 5 吨暂存罐，半成品可以分为两路，一路经过浓缩后进入膏

体包装机，进行酵母膏体生产，另一路经过加热后进入 10 吨暂存罐，经过后续 喷塔干燥、包装机械等进行酵母粉生产。

第 3,4,5 级离心机分离出的轻液经 1#离心机后的管道分配盘，和 1#离心机 离心出的重液进行混合进入下一级分离。

⚫ 浓缩、 干燥、喷粉：

甲方自控，不在本工程范围。

2.3.1  10 吨缓冲罐

本装置配置了 1 个 10T 缓冲罐，与自溶工艺段的缓冲罐共用。来料经过加热 灭活后，进入缓冲罐，随后通过转子泵将来料泵送至 1#离心机。

缓冲罐的具体配置参见自溶工艺段的相关描述。

2.3.2 离心机

本装置配置了 5 套离心机，与自溶工艺段的缓冲罐共用。

⚫ 1#离心机

1#离心机来料来自 10 吨缓冲罐，经过离心机分离后，轻液进入 1#轻液缓冲

罐，通过离心泵泵送至上清液缓冲罐，重液进入 1#重液缓冲罐，然后泵送至 2#

离心机；

➢ 来料

从 1 号分配盘 1B，进入 1 号离心机。

➢ 重液出料

重液 1 出到重液缓冲罐 1。

➢ 轻液出料 轻液出到轻液缓冲罐 1。

⚫ 2#离心机

经过 2#离心机分离后，轻液进入 2#轻液缓冲罐，通过离心泵泵送至上 清液储罐，重液进入 2#重液缓冲罐，然后泵送至 3#离心机；

➢ 来料

从 2 号分配盘 2B，进入 2 号离心机。

➢ 重液出料

重液 2 出到重液缓冲罐 2。

➢ 轻液出料 轻液出到轻液缓冲罐 2。

⚫ 3#离心机

经过 3#离心机分离后，轻液进入 2#轻液缓冲罐，通过离心泵泵送至 1#

离心机，重液进入 2#重液缓冲罐，然后泵送至 4#离心机；

➢ 来料

从 3 号分配盘 3B，进入 3 号离心机。

➢ 重液出料

重液 3 出到重液缓冲罐 3。

➢ 轻液出料 轻液出到轻液缓冲罐 3。

⚫ 4#离心机

经过 4#离心机分离后，轻液进入 4#轻液缓冲罐，通过离心泵泵送至 1#离心 机，重液进入 4#重液缓冲罐，然后泵送至 5#离心机。

➢ 来料

从 4 号分配盘 4B，进入 4 号离心机。

➢ 重液出料

重液 4 出到重液缓冲罐 4。

➢ 轻液出料 轻液出到轻液缓冲罐 4。

⚫ 5#离心机

经过 5#离心机分离后，轻液进入 5#轻液缓冲罐，通过离心泵泵送至 1#

离心机，重液进入 5#重液缓冲罐，然后泵送至细胞壁储罐。

➢ 来料

从 5 号分配盘 5B，进入 5 号离心机。

➢ 重液出料

重液 5 出到重液缓冲罐 5。

➢ 轻液出料 轻液出到轻液缓冲罐 5。

重液缓冲罐 1：

➢ 出料

重液缓冲罐出料到 1D，1D 连 1E，1E 到 2A，2A 连到 2B， 2B 到 2 号离 心机。

•	CIP 清洗

CIP(S)X-3 进水，清洗重液缓冲罐 1，经过 1D 接到 1E，1E 到 2A，2A 连 到 2B，如何回水？

重液缓冲罐 2：

➢ 出料

重液缓冲罐出料到 2D，2D 连到 2E，2E 软管连 102C,102C 到 102D，102D

连到 3A,3A 到 3B。3B 到 3 号分离机。

•	CIP 清洗

CIP(S)2-3 进水，清洗重液缓冲罐 2，经过 2D 接到 2E，2E 软管连

102C,102C 到 102D，102D 连到 3A,3A 到 3B。CIP 回水。?

重液缓冲罐 3：

➢ 出料

重液缓冲罐出料到 3D, 3D 连到 3E，3E 到 4A，4A 连到 4B，4B 到 4 号分 离机。

•	CIP 清洗

CIP(S)X-3 进水，清洗重液缓冲罐 3，经过 3D 接到 3E，3E 到 4A，4A 连 到 4B，CIP 回水?。

重液缓冲罐 4：

➢ 出料

重液缓冲罐出料到 4D，4D 连到 4E，4E 软管连到 5A，5A 连到 5B，5B 到

5 号分离机。

•	CIP 清洗

CIP(S)4-3 进水，清洗重液缓冲罐 4，经过 4D 接到 4E，4E 软管连

103C,103C 到 103D，103D 连到 5A，5A 连到 5B，CIP 回水？。

重液缓冲罐 5：

➢ 出料

重液缓冲罐出料到 5D，5D 连到 5E，经 CP12 增压到 5F，5F 连到 5G, 5G 到 4F，4F 连 4G，4G 到 3F，3F 连 3G，3G 到 2F，2F 连 2G，2G 到 1F，1F 连 1G，1G 到 7C，7C 连到 7K，7K 到 12A，12A 连到 12B，12B 到细胞壁 暂存罐 1。

•	CIP 清洗

CIP(S)5-3 进水，清洗重液缓冲罐 5，经过 5D 接到 5E，5F 连到 5G, 5G 到 4F，4F 连 4G，4G 到 3F，3F 连 3G，3G 到 2F，2F 连 2G，2G 到 1F，1F 连 1G，1G 到 7C，7C 连到 7K，7K 到 12A，12A 连到 12R，CIP 回水。 轻液缓冲罐 1：

➢ 出料

轻液 1 经 CP1 到 1C，1C 连 1H，1H 到 7H，7H 到 7J，7J 到 11A，11A 连

11B，11B 进 35t 缓冲罐。

•	CIP 清洗

CIP(S)X-1 进水到 1S,1S 到 1H，1H 到 7H，7H 到 7J，7J 到 11A，11A 连

11R，CIP 回水。

轻液缓冲罐 2：

➢ 出料

轻液 2 经 CP2 到 2C，2C 连 2H，2H 到轻液 1 缓冲罐。

•	CIP 清洗

CIP(S)2-1 进水到 2S,2S 接 2H.2H 接 2C,2C 接 2R,CIP 回水。

轻液缓冲罐 3：

➢ 出料

轻液 3 经 CP3 到 3C，2C 连 3H，3H 到重液缓冲罐 1。

•	CIP 清洗

CIP(S)3-1 进水到 3S,3S 接 3H，3H 接 3C，3C 接 3R,CIP 回水。

轻液缓冲罐 4：

➢ 出料

轻液 4 经 CP4 到 4C，4C 连 4H，4H 到重液缓冲罐 2。

•	CIP 清洗

CIP(S)4-1 进水到 4S,4S 接 4H，4H 接 4C，4C 接 4R,CIP 回水。

轻液缓冲罐 5：

➢ 出料

轻液 5 经 CP5 到 5C，5C 连 5H，5H 到重液缓冲罐 3。

•	CIP 清洗

CIP(S)5-1 进水到 5S,5S 接 5H，5H 接 5C，5C 接 5R,CIP 回水。

2.3.3 细胞壁罐

本装置配置了 2 个 35 吨的细胞壁罐，来自 5 级离心机重液缓冲罐的来料泵 送至细胞壁罐暂存，随后经过转子泵泵送至现有 PO2 生产线进行生产。

⚫ 夹套热水

来料需要在高温环境下存放，所以细胞壁罐利用热水循环加热的方法保证实 现高温环境。

热水循环水从细胞壁罐下侧流入储罐夹层，从储罐上侧夹层流出。每个细胞 壁罐的热水供水管配置 1 个气动球阀，1 个压力表，2 个手动球阀（一个用来控 制热水流入到储罐夹层，一个用来控制外排到地漏）。

每个细胞壁罐的热水回水管配置 1 个气动球阀，2 个手动球阀（一个用来控 制回水，一个接到管路放散管控制放散）。每个细胞壁罐配置一个温度变送器， 实时监视罐内温度并远传。

⚫ 无菌空气\蒸汽

每个细胞壁罐配置压缩空气管路，用来为罐内提供洁净的无菌空气。在压缩 空气管路上配置 1 个手动球阀，1 个压缩空气调压阀，1 个气动阀。

每个细胞壁罐罐体配置 1 个气动阀，连接放散管路；配置 1 个视灯镜，便于 人眼观察罐内情况；配置 1 个压力表；1 个安全阀；1 个液位计和两个液位开 关，用来实时检测罐内液位；配置 1 个无菌取样阀，便于取样化验；配置 1 个搅 拌机；配置 1 个 PH 变送器；罐底配置 1 个手动蝶阀。

⚫ 来料

从 12 号分配盘 12B,12C 分别进入到两个细胞壁罐。

⚫ 出料

从 12B,12C 出到 12D, 12D 到 101B，101B 到 101A，101A 到老车间 C。

➢	罐 CIP

每个细胞壁罐配置 3 个气动蝶阀（分别命名为 CIP 进水阀 A，CIP 进水阀 B， CIP 反洗排水阀），安装在 CIP 清洗管路，配置 1 个清洗球，安装在 CIP 清洗管 路末端。额外配置 1 个气动蝶阀，安装在 CIP 供水管主管路。

CIP（S）tank 进水通过两个蝶阀，进入罐里清洗。再通过 12B,12C 进到分配 盘，通过 12R 口 CIP 回水。

➢	出料线 CIP

2 个细胞壁罐通过罐底阀门连接到一个分配盘上，通过 1 个气动蝶阀（这里 命名为 CIP 出水阀）连接到 CIP 回水管路，通过 1 个气动蝶阀（命名为 CIP 反洗 进水阀）和 1 个手动蝶阀连接到 CIP 供水管路。

通过控制 CIP 进水阀 A、CIP 进水阀 B、CIP 反洗排水阀、CIP 出水阀以及

CIP 反洗进水阀的开闭，可以实现细胞壁罐的正洗和反洗。

从 CIP(S)12 进水到 12S,12S 接 12D,12D 到 101B，101B 到 101A，101A 接

101C,101C 到 9F,9F 到 9A,9A 到 9R,CIP 回水。

2.3.4 上清液缓冲罐

本装置配置了 1 个 35T 上清液缓冲罐，来料来自 1、2 级离心机轻液缓冲 罐，随后通过离心泵将来料泵送至蒸发器，最后进入 5 吨暂存罐。

⚫ 无菌空气\蒸汽

上清液缓冲罐配置压缩空气管路，用来为罐内提供洁净的无菌空气。在压缩 空气管路上配置 1 个手动球阀，1 个压缩空气调压阀，1 个气动阀。

上清液缓冲罐罐体配置 1 个气动阀，连接放散管路；配置 1 个视灯镜，便于 人眼观察罐内情况；配置 1 个压力表；1 个安全阀；1 个液位计和两个液位开 关，用来实时检测罐内液位；罐底配置 1 个手动蝶阀。

➢ 出料

经过 CP11 出料到 11C，11D 出，11D 到 13A，13A 到 13B，13B 到浓缩机。 缓冲罐配置 1 个离心泵，1 个泵后压力表。通过离心泵将来料泵送至蒸发

器，最后进入 5 吨暂存罐暂存。

➢ 进料

11B 进到缓冲罐。

•	罐 CIP

上清液缓冲罐 CIP 清洗回路配置 4 个气动蝶阀、1 个手动阀和 1 个清 洗球。根据阀门的作用，4 个气动蝶阀分别命名为 CIP 进水气动阀 A、CIP 进水气动阀 B、CIP 出水气动阀和 CIP 反洗进水气动阀；手动蝶阀命名为 CIP 反洗进水手动阀。通过控制 CIP 回路相关气动蝶阀的开闭，可以实现 1 上清液缓冲罐的正洗和反洗。

CIP（S）tank 进水通过两个蝶阀，进入罐里清洗。再通过 11C,11C 接

11D,11D 接 13A,13A 接 13R,CIP 回水。

•	出料线 CIP

•

CIP(S)11 进到 11S,11S 接 11D,11D 接 13A, 13A 接 13R,CIP 回水。

2.3.5  5  吨暂存罐

本装置配置了 1 个 5 吨暂存罐，来自上清液缓冲罐的来料，经过蒸发器后进

入 5 吨暂存罐暂存。从 5 吨暂存罐，半成品可以分为两路，一路经过浓缩后进入

膏体包装机，进行酵母膏体生产，另一路经过加热后进入 10 吨暂存罐，经过后 续喷塔干燥、包装机械等进行酵母粉生产。

⚫ 夹套冷水

来料需要在低温环境下存放，所以 5 吨暂存罐利用冷水循环冷却的方法保证

实现低温环境。冷水循环水从 5 吨暂存罐下侧流入储罐夹层，从储罐上侧夹层流 出。储罐的冷水供水管配置 1 个气动球阀，1 个压力表，2 个手动球阀（一个用 来控制冷水流入到储罐夹层，一个用来控制外排到地漏）。储罐的冷水回水管配 置 1 个气动球阀，2 个手动球阀（一个用来控制回水，一个接到管路放散管控制 放散）。储罐配置两个温度变送器，实时监视罐内温度并远传。

⚫ 无菌空气\蒸汽

5 吨暂存罐配置压缩空气管路，用来为罐内提供洁净的无菌空气。在压缩空 气管路上配置 1 个手动球阀，1 个压缩空气调压阀，1 个气动阀。

5 吨暂存罐罐体配置 1 个气动阀，连接放散管路；配置 1 个视灯镜，便于人 眼观察罐内情况；配置 1 个压力表；1 个安全阀；1 个搅拌机；1 个称重变送器； 罐底配置 2 个气动阀。

➢ 进料

从 14B 进入到 5 吨暂存罐。

➢ 出料

从 14C 出料。

•	罐 CIP

5 吨暂存罐 CIP 清洗回路配置 4 个气动蝶阀、1 个手动阀和 1 个清 洗球。根据阀门的作用，4 个气动蝶阀分别命名为 CIP 进水气动阀 A、 CIP 进水气动阀 B、CIP 出水气动阀和 CIP 反洗进水气动阀；手动蝶阀命 名为 CIP 反洗进水手动阀。通过控制 CIP 回路相关气动蝶阀的开闭，可

以实现 1 上清液缓冲罐的正洗和反洗。

CIP（S）tank 进水通过两个蝶阀，进入罐里清洗。再通过 14C,14C

接 14D,14D 到电动筛，磁石，金属探测器，包装机，CIP 回水。

•	出料线 CIP

CIP(S)14 到 14S,14S 到 14D，14D 到电动筛，磁石，金属探测器， 包装机，CIP 回水。

暂存配置 1 个转子泵，1 个离心泵，1 个泵后压力表。

2.3.6 喷塔暂存罐

本装置配置了 1 个喷塔暂存罐，来自 5 吨暂存罐的来料，经过加热后进 入喷塔暂存罐暂存。后续经过后续喷塔干燥、包装机械等进行酵母粉生产。

⚫ 夹套热水

来料需要在高温环境下存放，所以喷塔暂存罐利用热水循环加热的方法 保证实现高温环境。热水循环水从喷塔暂存罐下侧流入储罐夹层，从储罐上 侧夹层流出。储罐的热水供水管配置 1 个气动球阀，1 个压力表，2 个手动 球阀（一个用来控制热水流入到储罐夹层，一个用来控制外排到地漏）。储 罐的热水回水管配置 1 个气动球阀，2 个手动球阀（一个用来控制回水，一 个接到管路放散管控制放散）。储罐配置两个温度变送器，实时监视罐内温 度并远传。

⚫ 无菌空气\蒸汽

喷塔暂存罐配置压缩空气管路，用来为罐内提供洁净的无菌空气。在压 缩空气管路上配置 1 个手动球阀，1 个压缩空气调压阀，1 个气动阀。

喷塔暂存罐罐体配置 1 个气动阀，连接放散管路；配置 1 个视灯镜，便 于人眼观察罐内情况；配置 1 个压力表；1 个安全阀；1 个搅拌机；1 个称重 变送器；罐底配置 2 个气动阀。

➢ 进料

15B 进料。

➢ 出料

从 15C 出料。

•	罐 CIP

喷塔暂存罐 CIP 清洗回路配置 4 个气动蝶阀、1 个手动阀和 1 个清 洗球。根据阀门的作用，4 个气动蝶阀分别命名为 CIP 进水气动阀 A、 CIP 进水气动阀 B、CIP 出水气动阀和 CIP 反洗进水气动阀；手动蝶阀命 名为 CIP 反洗进水手动阀。通过控制 CIP 回路相关气动蝶阀的开闭，可 以实现 1 上清液缓冲罐的正洗和反洗。

CIP （ S ） tank 进水通过两个蝶阀，进入罐里清洗。 再通过

15C,15C 接 15D,15D 接 15C,15C 到 15R,CIP 回水。

•	出料线 CIP

CIP(S)15 进水到 15S,15S 接 15D, 15D 接 15C,15C 到 15R,CIP 回

水。

暂存配置 1 个转子泵，1 个离心泵，1 个泵后压力表。